## Slide 1: Физические основы МРТ-диагностики

## Slide 2: Определение МРТ
Магнитно-резонансная томография (МРТ) — томографический способ исследования внутренних органов и тканей с использованием физического явления ядерного магнитного резонанса. Способ основан на измерении электромагнитного отклика атомных ядер, чаще всего ядер атомов водород, а именно на возбуждении их определённым сочетанием электромагнитных волн в постоянном магнитном поле высокой напряжённости.

## Slide 3: Основные компоненты любого МР-томографа:
- магнит, который создает внешнее постоянное магнитное поле с вектором магнитной индукции В0;
- градиентные катушки, которые создают слабое магнитное поле в трех направлениях в центре магнита, и позволяют выбрать область исследования;
- радиочастотные катушки, которые служат для возбуждения протонов в теле пациента и для регистрации ответа сгенерированного возбуждения.

## Slide 4: При выполнении МРТ:
- исследуемый объект помещается в сильное магнитное поле;
- подается радиочастотный импульс, после которого происходит изменение внутренней намагниченности с постепенным его возвращением к исходному уровню.
Эти изменения намагниченности многократно считываются для каждой точки исследуемого объекта.

## Slide 5: Физические основы
Для проведения МРТ-исследования необходимо поместить объект в мощное, статическое и однородное в магнитное поле, создающее внутри тканей изображаемого объекта макроскопическую ядерную намагниченность.
В МРТ-томографии регистрация сигнала происходит от резонирующих ядер, имеющих как спин, так и магнитный момент.

## Slide 6: Физические основы МРТ
Чаще всего в МРТ используются протоны водорода вследствие двух причин: высокой чувствительности к МР-сигналу и их высокому естественному содержанию в биологических тканях
Организм человека примерно на 4/5 состоит из воды, около 90% вещества составляет водород - 1Н

## Slide 7: Физические основы МРТ
Атом водорода является простейшей структурой. В центре есть положительно заряженная частица - протон, а на периферии - значительно меньшая по массе: электрон.
Протон водорода имеет два важных свойства: электрический заряд и спин.

## Slide 8: Физические основы МРТ
Ядро водорода (т.е. отдельный протон) имеет два важных свойства: электрический заряд и спин.
Магнитный момент  пропорционален квантовому числу I , обычно называемому ядерным спином:
  I .

## Slide 9: Физические основы МРТ
Также ядро имеет магнитное поле, взаимодействующее с внешним магнитным полем B0 . При помещении протона в поле B0 система может находиться только в двух энергетических состояниях: низкоэнергетическом (магнитный момент направлен параллельно B0 ) и высокоэнергетическом (магнитный момент антипараллелен B0 ).

## Slide 10: Физические основы МРТ
При отсутствии внешнего поля магнитные моменты ядер ориентированы случайным образом (а). При помещении объекта в постоянное магнитное поле ядра, обладающие спинами и магнитными моментами, начинают вести себя как диполи, выстраиваясь параллельно постоянному магнитному полю(б) и формируя суммарный вектор намагниченности M
Таким образом, суммарный вектор намагниченности есть сумма магнитных моментов атомов:
M        i ... 0 1 2 .

## Slide 11: Физические основы МРТ
В перпендикулярной оси прецессии плоскости намагничивание будет отсутствовать, так как поперечные проекции всех моментов хаотично распределены и их суммарный вектор равен нулю. При этом сами диполи не находятся в статическом положении, а постоянно вращаются по конусу вокруг направления поля B0 с частотой, пропорциональной силе магнитного поля и зависящей от магнитных свойств ядра: 0 H0
Это вращение диполей называют ларморовой прецессией. Уравнение называется уравнением Лармора и описывает частоту, на которой ядро поглощает энергию.

## Slide 12: КОНТРАСТНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Для лучшего выявления патологических изменений (прежде всего опухолей) сигнал можно усилить путем внутривенного введения парамагнитного контрастного вещества, что будет проявляться усилением МР-сигнала от опухоли, например в зоне нарушения гематоэнцефалического барьера.
Контрастные вещества, используемые в МРТ, изменяют продолжительность Т1- и Т2-релаксации.
Наиболее часто в клинической практике применяют - гадовист, магневист, омнискан.